Министерство образования и науки Республики Башкортостан

Региональный центр развития движения «Абилимпикс»

| Одобрено на заседании Регионального центра развития движения «Абилимпикс» Руководитель РЦРДА _______/_________________ «_____»____________2020 г. | Утверждаю Главный эксперт по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» _______/_________________ «_____»____________2020 г. |
| --- | --- |

VI Региональный отборочный этап чемпионата по профессиональному мастерству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Конкурсное задание

Компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей»

Категория «Студенты»

Разработали :

преподаватели ГБПОУ «Уфимский автотранспортный колледж»

Асадуллин М.Р.,    Ахтямов Ф.Т.,    Муфтахитдинов М.Р.

Уфа 2020

Содержание.

- Описание компетенции.

1.1. Актуальность компетенции.

Участие в данной компетенции позволит участнику лучше узнать свои слабые и сильные стороны, сравнить свой уровень развития с уровнем развития других ребят, понять, что ему надо в себе улучшить, что итоге приведет к повышению профессионального уровня участника.

Компетенция включает знания по следующим основным автомобильным узлам и агрегатам:

  - Система управления двигателем (компрессионное зажигание / искровое зажигание)

  - Электрические и электронные системы

  - Ремонт двигателя

  - Ремонт КПП

Потенциальными работодателями выступают различные СТО, авторемонтные предприятия.

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт.

- Ссылка на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (СПО) 23.01.03

«Автомеханик», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 701, зарегистрирован в

Минюсте РФ 20 августа 2013 г. N 29498 и Профессиональный стандарт «Автомеханик» Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (СПО) 23.02.03, Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (СПО) 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (СПО) 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, а так же учитывает требования профессионального стандарта.

1.3. Требования к квалификации.

Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.2.Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.

Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.

Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей.

Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации.

Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией.

Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей.

Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической документации.

Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией.

Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.

Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей.

Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.

Проведение диагностики автомобиля, его агрегатов и систем Составление отчетной документации с использованием информационно – коммуникационных технологий Оформление приемо-сдаточной документации в соответствии с установленным порядком.

Установка и присоединение агрегатов и узлов на стенд для диагностики и отсоединение и снятие со стенда после ее окончания Выявление неисправных узлов и механизмов, агрегатов и оборудования Проверка комплектности узлов и механизмов Чтение кодов неисправностей.

Оформление дефектовочных ведомостей и диагностических карт на агрегаты (детали) автомобиля по результатам диагностики автомобиля Разработка комплектовочных ведомостей Оформление приемо-сдаточной документации на узлы и агрегаты автомобиля.

Выбор соответствующего инструмента, оборудования, приспособлений для выполнения предстоящих технологических операций Получение необходимых запасных частей, расходных материалов, специального инструмента в соответствии с заявкой (дефектновочной ведомостью).

Проведение подбора (выбора) необходимого оборудования, инструмента, запасных частей для выполнения ТО и ремонта автомобилей, автобусов и мотоциклов в соответствии с технологическими картами.

Проведение ремонта узлов, механизмов и оборудования Комплектация узлов и механизмов автомобиля Проведение слесарных работ по восстановлению деталей и оборудования автомобиля Разборка, сборка и регулирование сложных агрегатов автомобиля, агрегатов гидромеханической трансмиссии.

Осуществление контроля над последовательностью и качеством выполнения работ в соответствии с технологической документацией.

2.Конкурсное задание.

2.1. Краткое описание задания.

Студент: Конкурсанту необходимо выполнить 3 модуля задания.

Модуль №1 Электрооборудование легкового автомобиля.  .

Модуль №2 Механика двигателя

Модуль №3 Механика МКПП

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.

Студенты

Модуль №1 Электрооборудование легкового автомобиля (1 час). Автомобиль CHEVROLET NIVA VIN: X9L21230070189327 .

Участнику необходимо, используя диагностическое оборудование, обнаружить и устранить неисправности в системе электрооборудования автомобиля. Участник должен провести осмотр автомобиля и выявить неисправности, после чего с помощью диагностического оборудования участник должен найти и устранить выявленные неисправности.

Модуль №2 Механика двигателя (1 час).   	Двигатель ВАЗ-21126

Участнику необходимо выполнить работы по разборке двигателя, после этого выполнить диагностику двигателя, определить неисправности, устранить неисправности и произвести сборку двигателя в обратной последовательности согласно технической документации соблюдая все необходимые условия сборки.

Модуль №3  Механика МКПП (1час) КПП Hyndai Solaris   M6CF1 ZG87FJ

Участнику необходимо выполнить работы по разборке коробки перемены передач, определить неисправности, устранить неисправности и произвести сборку коробки перемены передач в обратной последовательности согласно технической документации соблюдая все необходимые условия сборки.

| Наименование и описание модуля | День | Время | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Модуль 1: Электрооборудование легкового автомобиля | Первый | 1 час | Исправление ошибок электрооборудования автомобиля |
| Модуль 2 : Механика двигателя | Первый | 1 час | Разборка сборка двигателя. Устранение дефектов |
| Модуль 3: МеханикаМКПП | Первый | 1 час | Разборка сборка МКПП. Устранение дефектов |

2.3 .Последовательность выполнения задания.

2.3.1 Последовательность выполнения задания :

Участники разделяются в процессе жеребьевки и согласно графика выполняют работы по модулям.

Конкурсант в модуле 1 приходит на рабочее место, определяет с помощью диагностического оборудования неисправности в электрооборудовании автомобиля, устраняет их, убирает рабочее место.

В модуле 2 конкурсант приходит на рабочее место выполняет разборку двигателя, определяет неисправности, устраняет их, после чего производит сборку в обратной последовательности, после чего убирает рабочее место.

В модуле 3 конкурсант приходит на рабочее место выполняет разборку МКПП, определяет неисправности, устраняет их, после чего производит сборку в обратной последовательности, после чего убирает рабочее место.

2.4. Критерии оценки выполнения задания.

Субъективная оценка при оценивании выступления участников не применяется.

Таблица 2.4.1. Критерии оценки студенты

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если применяется) | Объективная | Общая |
| 1. | Модуль 1: Электрооборудование легкового автомобиля | 0 | 30 | 30 |
| 2. | Модуль 2 : Механика двигателя | 0 | 40 | 40 |
| 3. | Модуль 3: Механика МКПП | 0 | 30 | 30 |
|  | ИТОГО: | 0 | 100 | 100 |

Субъективная оценка не применяется.

Для выполнения всех модулей, конкурсант имеет право использовать всё имеющееся на рабочем месте оборудование и инструмент. Если конкурсант не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он не может. Задание считается выполненным, если все модули сделаны в основное время, в полном объёме и автомобиль, агрегат, узел находятся в рабочем состоянии. На всех рабочих местах будет литература, необходимая при выполнении задания.

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет Эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно. Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти инструктаж по технике безопасности. Надеть спецодежду, организовать рабочее место. 30% процентные изменения вносятся в виде разработки оценочных листов и внесение неисправностей за 1 день до начала

чемпионата экспертами, допущенными для проведения судейства на модули.

- процессе выполнения Конкурсных заданий (включая перерывы), участники не имеют право общаться со своими Экспертами и с другими участниками, за нарушение участник дисквалифицируется. Также другие участники и их Эксперты (сопровождающие) не могут наблюдать за выполнением модулей другими конкурсантами, за нарушения - дисквалификация.

Конкурсанты, не имеющие специальную одежду, специальную обувь(с защитным металлическим или полимерным подноском 200

ДЖ), очки, перчатки и не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.

Эксперты, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не имеющие специальную обувь(с защитным металлическим или полимерным подноском 200 ДЖ ), специальную одежду, очки, к работе на площадке не допускаются.

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов.

| РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ |
| --- |
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО ) |
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Планшет | http://narkom.3dn.ru/index/0-5 | шт | 1 |
| 2 | Урна для мусора | http://russnabjenie.ru/index.php?productID=1045 | шт | 1 |
| 3 | Лампа переноска LED | http://hella-gutmann.ru/osveshhenie/inspektsionnye-fonari/ | шт | 1 |
| 4 | Набор с инструментом | https://instrument777.ru/41421-akcija-nabor-avtoinstrumenta-14-3812-142-predmetov/ | шт | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО) |
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Протирочная бумага | http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/avtohimija/salfetki_i_tryapki_dlya_avtomobilya/grass/protirochnaya_bumaga_24h35sm_grass_it-0354/ | шт | 1 |
| МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО ) |
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во |
| 2 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | шт | 1 |
| 3 | Верстак | (ШхГхВ) 1800х700х840 | шт | 1 |
| 4 | Стул | без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | шт | 1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) |
| № | Требование (описание) |
| 1 | Электронные часы |
| 2 | Площадь одного рабочего места не менее 28 м.кв (7*4 метра) |
| 3 | Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт) |
| ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ |
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во |
| Оборудование и инструмент для Модуля 1 Электрооборудование легкового автомобиля |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Автомобиль | согласно конкурсному заданию | шт. | 1 |
| 2 | Газоанализатор | https://www.ubu.ru/neftekamsk/vsyo_dlya_biznesa/gazoanalizator_askon_02_44_14653665 | шт. | 1 |
| 3 | Ключ для кислородного датчика | https://instrument777.ru/nabor-golovok-dlja-kislorodnyh-datchikov-v-kejse-7-predmetov-/ | шт. | 1 |
| 4 | Защитные чехлы (крыло, бампер)800*600 | https://instrument777.ru/force-zashitnaja-magnitnaja-nakidka-na-krylo-am-1080-h-390-mm-/ | компл. | 1 |
| 5 | Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп) | http://profita-perm.umi.ru/market/odnorazovye_zawitnye_chehly_dlya_avtomobilya/_/27/ | компл. | 1 |
| 6 | Тестер цифровой. (мультиметр) | http://www.kuvalda.ru/catalog/6589/41658/ | шт. | 1 |
| 7 | Пробник диодный. | https://instrument777.ru/probnik-3-48v/ | шт. | 1 |
| 8 | Пробник ламповый. | https://instrument777.ru/jtc-1612/ | шт. | 1 |
| 9 | Зеркальце на ручке | https://instrument777.ru/617-force/ | шт. | 1 |
| 10 | Магнит телескопический. | https://instrument777.ru/proizvoditel-jonnesway-derzhatel-dlja-kraskopulta-demonstracionnyjartikul-h-815w-/ | шт. | 1 |
| 11 | Диагностический сканер Launch X-431 | https://launch-russia.ru/catalog/avtoskanery_serii_x431/?utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=launch-diagnostics-search&utm_content=txt-1&utm_term=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%87&cm_id=40086235_3640766671_7625706602_15461297508__none_search_type1_no_desktop_premium_172&yclid=6056364526091666412 | шт. | 1 |
| 12 | Набор для разбора пинов | https://www.sima-land.ru/3342030/komplekt-partner-pa-na1075-dlya-remonta-elektroprovodki-avtomobilya-23-predmeta/ | компл. | 1 |
| 13 | Фильтр выхлопных газов(вытяжная вентиляция) | http://sks-garage.ru/udalenie-vyihlopnyih-gazov/vyityajki-nordberg/mobile-ustanovka-MEU05 | шт. | 1 |
| 14 | Набор автоэлектрика | https://populartool.ru/ruchnoj-instrument/elektromontazhnyj-instrument/nabory-elektromontazhnogo-instrumenta/t45911-набор-инструментов-для-электрика,-48-предметов-ampro-detail | шт. | 1 |
| 15 | Зарядное устройство 12v | http://berkutstore.ru/-zarydki/36--berkut-smart-power-sp-8n-.html | шт. | 1 |
| 16 | Тележка инстр. | http://top-tul.ru/instrumentalnaya-mebel/telezhka-instrumentalnaya-8-polok-seraya-s-lozhementami1 | шт. | 1 |
| 17 | Осцилограф Rigol DS1054Z | https://propribory.ru/product/10062?yclid=6056470925411125462 | шт. | 1 |
| 18 | Набор инструмента | https://ufa.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/nabory/avtomobilnyj/rockforce/1-2-1-4-3-8dr-142-predmetov-rf-41421-5/ | шт. | 1 |
| Оборудование и инструмент для Модуля 2 Механика двигателя |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Двигатель | согласно конкурсному заданию | шт. | 1 |
| 2 | Оправки поршневых колец | https://instrument777.ru/ka-2035/ | шт. | 1 |
| 3 | Фиксатор распред. валов | https://auto-instrumenti.ru/motornaya-gruppa/grm-2/jtc-1548 | шт. | 1 |
| 4 | Нутромер индикаторный НИ-50-100 | ufa.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/nutromery/tehnostal/50-100-gost-868-82-ni-f128221/ | шт. | 1 |
| 5 | Набор для снятия и установки поршневых колец | http://arstools.ru/?index2:274742 | шт. | 1 |
| 6 | Рассухариватель | https://instrument777.ru/rassuharivatel-universalnyj-/ | шт. | 1 |
| 7 | Съёмник сальников к/в, р/в | http://mirinstrumentov.by/catalog/spetsialnyy_instrument/universalnoe_primenenie/semniki_universalnye/nabor_prisposobleniy_i_opravok_dlya_snyatiya_i_ustanovki_salnikov_27pr_v_keyse_forsage_f_04a1022/ | шт. | 1 |
| 8 | Съёмник сальников клапанов | http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/avtomobilnyi/vspomogatelnyj_instrument/jtc/semnik_salnikov_klapanov_jtc_1716/ | шт. | 1 |
| 9 | Призмы 100х60х90 | http://chelzavod.ru/izmeritelnyj-instrument/prizmy-poverochnye/prizmy-poverochnye-i-razmetochnye-s-chetyrmja-prizmaticheskimi-vyemkami-chugunnye-tip-ii/ | компл. | 1 |
| 10 | Блокиратор маховика | https://auto-instrumenti.ru/motornaya-gruppa/grm-2/jtc-1548 | шт. | 1 |
| 11 | Набор микрометров (комплект)0-25, 25-50, 50-75, 75-100. | http://www.knuth-industry.ru/catalog/instrumentyi-i-prinadlezhnosti/izmeritelnyie-instrumentyi/analogovyie-izmeritelnyie-priboryi/nabor-mikrometrov-so-skoboj-6-sht.-0-150-mm/ | компл. | 1 |
| 12 | Ключ моментный (комплект)5-25, 19-110. 42-210 Н/м | http://stahlwille-shop.ru/category/momentnye-kljuchi-i-otvertki/ | компл. | 1 |
| 13 | Тиски | https://www.invest-garant.com/129-tiski/?yclid=18250804124670501328 | шт. | 1 |
| 14 | Алюминевые губки для тисков | http://shopmetal.ru/catalog/furniture/aluminum_corner/al_20h20h1_corner_5/ | метр | 1 |
| 15 | Поддоны для отходов ГСМ | https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kanistry_voronki_vedra-c2118/ombra/poddon_dlya_sliva_masla_ombra_a90050_8l_515kh390kh140_mm-461649.html | шт. | 1 |
| 16 | Угломер | https://instrument777.ru/uglomer-s-magnitom/ | шт. | 1 |
| 17 | Кантователь | https://instrument777.ru/stapel-kantovatel-dlja-dvigatelja-500-kg/ | шт. | 1 |
| 18 | Индикатор часового типа | https://instrument777.ru/indikator-chasovogo-tipa-bez-ushka-0-10-001--1/ | шт. | 1 |
| 19 | Стойка для индикатора | https://instrument777.ru/stoyki-indikatornye-groz/ | шт. | 1 |
| 20 | Маслёнка | https://instrument777.ru/20170799/ | шт. | 1 |
| 21 | Тележка инстр. | http://top-tul.ru/instrumentalnaya-mebel/telezhka-instrumentalnaya-8-polok-seraya-s-lozhementami1 | шт. | 1 |
| 22 | Штангенциркуль цифровой | http://www.kuvalda.ru/catalog/4727/6726/ | шт. | 1 |
| 23 | Набор инструмента | https://ufa.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/nabory/avtomobilnyj/rockforce/1-2-1-4-3-8dr-142-predmetov-rf-41421-5/ | шт. | 1 |
| Оборудование и инструмент для Модуля 3 Механика МКПП |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | КПП | согласно конкурсному заданию | шт. | 1 |
| 2 | Набор съёмников шестерён | http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/semniki/podshipnikov/kt-tools/podshipnikov-separatornogo-tipa-ka-1311-1/ | шт. | 1 |
| 3 | Набор съёмников подшипников | http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/semniki/podshipnikov/kt-tools/podshipnikov-separatornogo-tipa-ka-1311-1/ | шт. | 1 |
| 4 | Набор оправок | https://mnogotools.ru/catalog/khodovaya-chast/syemniki-saylentblokov/forsage-f-04b1035-nabor-opravok-metallicheskikh-dlya-vypressovki-i-zapressovki-podshipnikov-vtulok-s/ | шт. | 1 |
| 5 | Пресс гидравлический | http://www.technosouz.ru/catalog/garazhnoe_oborudovanie/pressy_garazhnye/press_30t_ty30021.html | шт. | 1 |
| 6 | Пассатижы для стопорных колец. | http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=5933 | компл. | 1 |
| 7 | Набор микрометров (комплект)0-25, 25-50, 50-75, 75-100. | http://www.knuth-industry.ru/catalog/instrumentyi-i-prinadlezhnosti/izmeritelnyie-instrumentyi/analogovyie-izmeritelnyie-priboryi/nabor-mikrometrov-so-skoboj-6-sht.-0-150-mm/ | компл. | 1 |
| 8 | Ключ моментный (комплект)5-25, 19-110. 42-210 Н/м | http://stahlwille-shop.ru/category/momentnye-kljuchi-i-otvertki/ | компл. | 1 |
| 9 | Тиски | https://www.invest-garant.com/129-tiski/?yclid=18250804124670501328 | шт. | 1 |
| 10 | Алюминевые губки для тисков | http://shopmetal.ru/catalog/furniture/aluminum_corner/al_20h20h1_corner_5/ | метр | 1 |
| 11 | Поддоны для отходов ГСМ | http://garagprofi.com/product/poddon-dlja-sbora-masla-6l-430h400h110mm/ | шт. | 1 |
| 12 | Кантователь | https://instrument777.ru/stapel-kantovatel-dlja-dvigatelja-500-kg/ | шт. | 1 |
| 13 | Индикатор часового типа | https://instrument777.ru/indikator-chasovogo-tipa-bez-ushka-0-10-001--1/ | шт. | 1 |
| 14 | Магнитная стойка для индикатора | https://instrument777.ru/stoyki-indikatornye-groz/ | шт. | 1 |
| 15 | Маслёнка | https://instrument777.ru/20170799/ | шт. | 1 |
| 16 | Тележка инстр. | http://top-tul.ru/instrumentalnaya-mebel/telezhka-instrumentalnaya-8-polok-seraya-s-lozhementami1 | шт. | 1 |
| 17 | Штангенциркуль цифровой | http://www.kuvalda.ru/catalog/4727/6726/ | шт. | 1 |
| 18 | Набор щупов | http://bpks.ru/pricelist/product.191597 | шт. | 1 |
| 19 | Набор инструмента | https://ufa.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/nabory/avtomobilnyj/rockforce/1-2-1-4-3-8dr-142-predmetov-rf-41421-5/ | шт. | 1 |
| КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ |
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ |
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | шт | - |
| 2 | Пилот, 5 розеток | на усмотрение организатора | шт | - |
| 3 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт | - |
| МЕБЕЛЬ |
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Офисный стол | на усмотрение организатора | шт | - |
| 2 | Стул | на усмотрение организатора | шт | - |
| 3 | Запираемый шкафчик | на усмотрение организатора | шт | - |
| 4 | Вешалка | на усмотрение организатора | шт | - |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) |
| № | Требование (описание) |
| 1 | Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра) |
| КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА |
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ |
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Компьютер | на усмотрение организатора | шт | - |
| 2 | МФУ | на усмотрение организатора | шт | - |
| 3 | Проектор | на усмотрение организатора | шт | - |
| 4 | Экран для проектора | на усмотрение организатора | шт | - |
| 5 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | шт | - |
| МЕБЕЛЬ |
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Офисный стол | на усмотрение организатора | шт | - |
| 2 | Стул | на усмотрение организатора | шт | - |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) |
| № | Требование (описание) |
| 1 | Площадь комнаты не менее 6 м.кв (3*2 метра) |
| 2 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт) |
| 3 | Подключение компьютера к проводному интернету |
| КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ |
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ |
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт | - |
| 2 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | шт | - |
| 3 | Пилот, 6 розеток | на усмотрение организатора | шт | - |
| МЕБЕЛЬ |
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Офисный стол | на усмотрение организатора | шт | - |
| 2 | Стул | на усмотрение организатора | шт | - |
| 3 | Запираемый шкафчик | на усмотрение организатора | шт | - |
| 4 | Вешалка | на усмотрение организатора | шт | - |

- Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозологий.

|  | Площадь, м.кв. | Ширина прохода между рабочими местами, м. | Специализированное оборудование, количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушением слуха | 20 | 1 | Не требуется |
| Рабочее место участника с нарушением зрения | 20 | 1 | Не требуется |
| Рабочее место участника с нарушением ОДА | 20 | 1 | Увеличение размеров рабочего места |
| Рабочее место участника с соматическими заболеваниями | 20 | 1 | Не требуется |
| Рабочее место участника с ментальными нарушениями | 20 | 1 | Не требуется |

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий.

  - Требования охраны труда и техники безопасности

    - Общие требования безопасности

- самостоятельной работе по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей допускаются лица, получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, прошедшие проверку знаний.

          - Участник, не прошедший своевременно инструктаж по охране труда не должен приступать к работе.

        - Участник должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на него при проведении технического обслуживания и ремонта транспортных средств, являются:

      - автомобиль, его узлы и детали;

      - оборудование, инструмент и приспособления;

      - электрический ток;

      - этилированный бензин;

      - освещенность рабочего места, гаражно - ремонтное и технологическое оборудование, инструмент, приспособления -

применение неисправного оборудования, инструмента и приспособлений приводит к травмированию. Участнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми он не обучен и не проинструктирован.

- Участник должен работать в специальной одежде и, в

случае необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.

5. Участник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

  - Участник во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

      - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты участник должен сообщить Эксперту и не приступать к работе до устранения замеченных нарушений и неисправностей.

    - Участник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом. Для питья пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели устройств.

- Требования безопасности перед началом работ

  - Перед началом работы участник должен:

  - Одеть специальную одежду и застегнуть манжеты рукавов.

  - Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы.

  - Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, при этом:

- гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей

- должны быть параллельны и не закатаны;

- раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях; слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую,

- не косую и не сбитую, без трещин и наклепа поверхность бойка, должны

- быть надежно укреплены на рукоятках путем расклинивания

- заершенными клиньями;

●	рукоятки	молотков

и

кувалд

должны

иметь

гладкую поверхность;

- ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, керны и

- пр.) не должны иметь трещин, заусенцев и наклепа. Зубила должны

- иметь длину не менее 150 мм;

- напильники, стамески и прочие инструменты не должны иметь

- заостренную нерабочую поверхность, быть надежно закреплены на

- деревянной ручке с металлическим кольцом на ней;

- электроинструмент должен иметь исправную изоляцию токоведущих

- частей и надежное заземление.

3.2.5. Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть

сухим и чистым. Если пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы его вытерли или посыпали опилками, или сделать это самому.

3.2.6 Перед использованием переносного светильника проверить, есть ли на лампе защитная сетка, исправны ли шнур и изоляционная резиновая трубка. Переносные светильники должны включаться в электросеть с напряжением не выше 42 В.

- Требования безопасности во время работы

- Во время работы участник должен:

Все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей на территории площадки выполнять только на специально предназначенных для этой цели местах (постах).

          - Приступать к техническому обслуживанию и ремонту автомобиля только после того, как он будет очищен от грязи, снега

- вымыт.

            - После постановки автомобиля на пост технического обслуживания или ремонта обязательно проверить, заторможен ли он стояночным тормозом, выключено ли зажигание (перекрыта ли подача топлива в автомобиле с дизельным двигателем), установлен ли рычаг переключения передач контроллера) в нейтральное положение, перекрыты ли расходные и магистральный вентили на газобаллонных автомобилях, подложены ли специальные противооткатные упоры (башмаки) не менее двух под колеса. В случае невыполнения указанных мер безопасности сделать это самому.

    - После подъема автомобиля подъемником зафиксировать подъемник упором от самопроизвольного опускания.

  - Ремонт автомобиля снизу вне осмотровой канавы, эстакады или подъемника производить только на лежаке.

      - Все работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля производить при неработающем двигателе, за исключением работ, технология проведения которых требует пуска двигателя. Такие работы проводить на специальных постах, где предусмотрен отсос отработавших газов.

        - Перед пуском двигателя убедиться, что рычаг переключения передач (контроллера) находится в нейтральном положении, и что под автомобилем и вблизи вращающихся частей двигателя нет людей. Осмотр автомобиля снизу производить только при неработающем двигателе.

    - Перед проворачиванием карданного вала проверить, выключено ли зажигание, а для дизельного двигателя - отсутствии подачи топлива. Рычаг переключения передач установить в нейтральное положение, а стояночный тормоз - освободить. После выполнения необходимых работ снова затянуть стояночный тормоз.

Проворачивать карданный вал только с помощью специального приспособления.

10.	При	разборочно	-	сборочных	и	других	крепежных

операциях, требующих больших физических усилий, применять съемники.

    - Для снятия и установки узлов и агрегатов весом 20 кг и более (для женщин 10 кг) пользоваться подъемными механизмами, оборудованными специальными приспособлениями (захватами), другими вспомогательными средствами механизации

        - Перед снятием узлов и агрегатов, связанных с системами питания, охлаждения и смазки, когда возможно вытекание жидкости, сначала слить из них топливо, масло или охлаждающую жидкость в специальную тару.

      - Удалять разлитое масло или топливо с помощью песка или опилок, которые после использования следует ссыпать в металлические ящики с крышками, устанавливаемые вне помещения.

        - Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала необходимость тянуться за ним.

  - Правильно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных местах - ключами с трещотками или с шарнирной головкой.

        - Правильно накладывать ключ на гайку, не поджимать гайку рывком.

- При работе зубилом или другим рубящим инструментом пользоваться защитными очками для предохранения глаз от поражения металлическими частицами, а также надевать на зубило защитную шайбу для защиты рук.

18. Выпрессовывать туго сидящие пальцы, втулки, подшипники только с помощью специальных приспособлений.

- Снятые с автомобиля узлы и агрегаты складывать на специальные устойчивые подставки, а длинные детали класть только горизонтально.

    - Проверять соосность отверстий конусной оправкой.

  - Подключать электроинструмент к сети только при наличии исправного штепсельного разъема.

22. При прекращении подачи электроэнергии илиперерывев работе отсоединять электроинст румент от электросети.

    - Удалять пыль и стружку с верстака, оборудования или детали щеткой - сметкой или металлическим крючком. Использованный обтирочный материал убирать в специально установленные для этой цели металлические ящики и закрыть крышкой

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был,участник должен немедленно сообщать Эксперту , помочь доставить

пострадавшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

      - В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, Эксперту и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

  - Требования безопасности по окончании работы

  - По окончании работы участник обязан:

    - Отключить от электросети электрооборудование, выключить местную вентиляцию.

    - Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, инструмент в отведенное для них место.

    - Если автомобиль остается на специальных подставках (козелках), проверить надежность его установки. Запрещается оставлять автомобиль, агрегат вывешенным только подъемным механизмом.

- Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них место.

- Вымыть руки с мылом.

- О всех недостатках, обнаруженных во время работы известить Эксперта.